Règlement technique

Championnat C24S 2017/2018

DTM SCX

Version 1.6 (mise à jour le 05/09/2017)                              Dernières modifications

Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce règlement est strictement interdit.

Pour ce championnat, ne sont autorisée à courir que les 3 modèles de voitures SCX suivants (toutes décorations confondues) :

Audi A5 DTM                                                       Mercedes AMG C Coupé DTM

Renault sport RS01.

Esprit "sortie de boite", avec quelques modifications autorisées tout de même:

1. Aimant/Lest

- Il est obligatoire d’enlever l’aimant.

- Lests libres mais obligatoirement fixés sur la partie supérieure du châssis (et/ou du berceau moteur). Ils ne doivent pas être visible de l'extérieur, sauf dans le cas ou le lest est placé dans le compartiment de l’aimant, en lieu et place de ce dernier.

- L’utilisation d’un aimant démagnétisé (par la technique du flambage) en guise de lest est interdite.

2. Carrosserie/Habitacle/Châssis

- Il est interdit de modifier l’habitacle, hormis de couper les 4 ergots en plastique venant en contact du châssis (2 à l’avant faisant office de support de lamelle d’éclairage, et 2 à l’arrière venant en contact des paliers d’axe arrière (cf flèches sur la photo suivante).

- L’ensemble du système d’éclairage doit être présent dans la carrosserie, fonctionnel ou non fonctionnel. Les languettes cuivrées de contacts électriques peuvent être au choix : laissée en position d’origine (en contact avec le châssis), relevées ou coupées. Si elles sont relevées ou coupées, les contacts électriques avec le châssis peuvent être assurés par du câble électrique.

- Sur la carrosserie, seul un léger ébavurage est autorisée au niveau des passages de roues arrière, afin d’éviter tout frottement des pneumatiques (surtout fortement recommander sur l’Audi).

- Il est autorisé de démonter le support d’aimant du châssis.

- Il est autorisé de coller la platine d’éclairage sur le châssis, à son emplacement d’origine.

- Les décorations personnelles sont bien entendu acceptées et même bienvenues. Dans le cas ou plusieurs concurrents auraient une décoration identique, il conviendra de différentier, de façon efficace (à l’aide de ruban adhésif par exemple), les différentes autos concernées.

- Les petites pièces rapportées (essuies glaces, rétroviseur, petit appendices aérodynamiques, etc.) ne sont pas obligatoires en course.

- Le vitrage, l’aileron et les éléments de carrosserie (type boucliers avant/arrière, élargisseurs de voies, etc.) doivent être présents sur l’auto (à leur emplacement d’origine) au départ de chaque run d’une manche.

Si un ou plusieurs de ces éléments cassent lors d’un run, le pilote peut terminer son run sans devoir s’arrêter pour réparer, mais il devra impérativement réparer entre la fin de son run et son run suivant.

- Montage souple de l’aileron autorisé.

3. Moteur

- Seuls le RK41 (moteur d’origine, lamelles courtes) ou le RK42 (moteur dispo en pièce détachée dans le commerce, lamelles longues) est autorisés.

- Le rodage du moteur est autorisé

- Durant une manche (essais libres et course), il est interdit d’appliquer dans le moteur tout produit visant à améliorer les contacts électriques.

- Les orifices du moteur peuvent être obstrués par du scotch.

- Le moteur peut être collé ou scotché à son berceau.

4. Pneus/trains roulant

- Trains avant/arrière : D’origine ou issus obligatoirement d’une ou plusieurs autos autorisées au règlement du championnat.

C’est à dire qu’une Audi A5 DTM peut être équipée au choix des jantes avant et des demi train avant d’une autre Audi A5 DTM, d’une Mercedes AMG C Coupé DTM ou encore d’une Renault sport RS01.

Idem pour les axes arrière (axe/jantes/couronne).

- Calage du train arrière autorisé (afin de limiter le jeu latérale de ce dernier et de prévenir d’un éventuel risque d’usure prématurée de la couronne).

- Largeur de voie avant : les jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie en vue de dessus (en butée de jeu latéral).

- Largeur de voie arrière : largeur maximale autorisée : 62.50mm

- Pneus avant : Libres mais ils doivent totalement recouvrir la surface des jantes. Traitement/vernissage interdit.

- Pneus arrière : Un seul modèle autorisé, les NSR 20x10 gris, références 5257 ou 5259 (la réf 5257 n’est plus fabriquée par NSR et remplacée par la réf 5259. Mais pour les deux références, il s’agit bien du même modèle de pneu). Traitement interdit autre que le simple nettoyage (brosse adhésive, bave de cochon, etc.)

5. Divers

- Tresses libres. Nettoyage autorisée (gomme abrasive - stylo fibre de verre - essence F/briquet)

Remarque: le positionnement des tresses sur le guide est libre (doublé ou non doublé).

- Visserie libre.

- Tilting entre le berceau moteur et le châssis autorisé (mouvement d’origine). Le berceau moteur peut être fixé au châssis (colle, scotch, etc) pour supprimer ce mouvement de tilting.

- Tilting entre la carrosserie et le châssis interdit. Par conséquent, toutes les vis de fixation de la carrosserie sur le châssis doivent être vissées complètement.

Rappel : tout ce qui n’est pas mentionner ou autorisé dans ce règlement doit rester strictement d’origine.

# Text boxes

CIRCUIT 24 SAMOISIEN