FICHE METHODOLOGIQUE : UTILISATION DU MICROSCOPE OPTIQUE (PHOTONIQUE)

( Points à vérifier au départ :

- Plus petit objectif dans l’axe optique ;

- Platine baissée au maximum (ou tube optique levé au maximum) ;

- Fonctionnement de l’ampoule (ou du dispositif d’éclairage).

( Lors de l’observation :

- Placez la préparation sur la platine de telle sorte que l’objet à observer soit traversé par la lumière [Fixez la lame avec le ou les valets] ;

- Remontez la platine (ou descendre le tube optique) à l’aide de la vis macrométrique tout en regardant dans le(s) oculaire(s) jusqu’à la formation d’une image nette ;

- Explorez la lame afin de chercher l’objet à observer, puis le centrer dans le champ du microscope ;

- Si besoin et sans modifier la mise au point précédente, passez à l’objectif supérieur ;

- Affinez le réglage et recentrez l’objet avant de passer à l’objectif supérieur ;

- Réalisez une nouvelle mise au point avec la vis micrométrique. Pensez à optimiser la luminosité en utilisant le diaphragme (ou le variateur d’intensité).

( Avant de partir à la fin de la séance :

- retirez la lame ;

- éteignez et débranchez le microscope ;

- remettez le plus petit objectif dans l’axe optique ;

- baissez la platine au maximum (ou remonter le tube optique) ;

- nettoyez le(s) oculaire(s) et la platine à l’alcool.

# Text boxes

Oculaire

Tube

Potence

Objectif

Valet

Vis macrométrique

(Réglage grossier)

Vis micrométrique

(Réglage précis)

Variateur d’intensité

Barillet

(Permet de changer d’objectif)

Platine

Diaphragme

Déplacement de la platine

Lampe