Deux jumeaux de même masse m=75,0 kg montent au 5 ème étage d'un immeuble en partant du rez-de-chaussée. Le jumeau A emprunte l'ascenseur et le jumeau B l'escalier. La distance entre le plancher du RDC et lentre le plancher du 5 ème est de 16,5 m. Quel est le travail du poids de A au cours de l'opération ? - Quel est celui de B ? - Dans quel référentiel sont-ils définis ? Quel est le travail correspondant au poids de A dans le référentiel de l'ascenseur ? corrigé

Le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiale et finale : donc au cours du déplacement ( rez de chaussé - 5 ème étage) le travail du poids de A est égal au travail du poids de B. Le référentiel est la surface de la terre. travail du poids = mg( h départ - h fin) l'origine des altitudes est prise à la surface du sol. W = 75*9,8 *(0-16,5) = - 12127 J. Dans le référentiel de l'ascenseur, A est immobile : il n'y a pas de travail lorsqu'il n'y a pas de déplacement.

Un skieur de masse m=90,0 kg descend une piste inclinée d'un angle de 14° sur l'horizontale à une vitesse constante de 70,0 km/h. Les forces de frottement de la piste sur les skis ainsi que celles de l'air ont une résultante F parallèle à la pente. Faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur. Le principe d'inertie permet de calculer la valeur de F. Pourquoi ? Calculer F. Quel est le travail de cette force lorsque le skieur parcourt une distance de 100 m dans ces conditions ? Quelle est la puissance de F ? Quel est le travail du poids du skieur pour ce même parcours ? corrigé d'après le principe d'inertie, le mouvement du skieur étant rectiligne uniforme, ce dernier est pseudo-isolé ( somme des vecteurs forces égale zéro). dans le triangle des forces : F= Mg sin  = 90*9,8*sin14 = 213,3 N. travail de cette force : vecteur force et vecteur déplacement colinéaires et de sens contraire W = F * déplacement * cos 180 = - 213,3* 100 = - 21 330 J . Puissance de cette force : force de frottement et vitesse, vecteur colinéaires et de sens contraire Puissance = F v cos 180 exprimer la vitesse en m/s : 70 /3,6 = 19,44 m/s. puissance = -213,3*19,44 = -4146 W. travail du poids : La somme des forces est nulle, en conséquence la somme des travaux des forces est nulle. Rn, perpendiculaire au sol ne travaille pas le travail du poids est donc opposé au travail de la force F .

Pour préparer un sportif à une compétition de lancer de poids, (m=7,30 kg), on simule son geste ; voici les résultats obtenus en notant G le centre d'inertie de la boule. Hauteur du point O où le poids quitte la main du lanceur : 1,90m. Hauteur maximale atteinte par le poids : 4,50m à une distance de O égale à 6,72 m (point S). Distance horizontale du lancer : 16,20m (point D). Durée du lancer : 1,64 s. Calculer le travail du poids au cours du déplacement de O jusqu'à D. On note par M un point quelconque de la trajectoire de G. - Où sont situés les points M si le travail du poids W (P) de O à M est résistant ? - Pour quel ensemble de points ce travail est-il moteur ? - Pour chaque phase, la vitesse de G est-elle supérieure ou inférieure à la vitesse au moment du lâcher au point O ? corrigé Le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiale et finale : Le référentiel est la surface de la terre. travail du poids = mg( h départ - h fin) l'origine des altitudes est prise à la surface du sol. W = 7,3*9,8*(1,9-0) = 136 J. entre les points O et S, le travail du poids est résistant (négatif) : l'altitude finale étant supérieure à l'altitude de départ. la vitesse du poids est inférieure à la vitesse initiale en O. entre les points S et D, le travail du poids est moteur (positif) : l'altitude finale étant inférieure à l'altitude de S. la vitesse du poids est supérieure à la vitesse initiale en S, mais reste inférieure à la vitesse initiale tant que l'altitude dépasse 1,9 m. la vitesse du poids est supérieure à la vitesse initiale en O ( entre S et D) lorsque l'altitude du poids est inférieure à 1,9 m.

un tapis roulant est utilisé pour charger du minerai dans un wagon. La longueur du tapis est L = 22,5 m et son inclinaison avec l'horizontale est  = 35° Faire le bilan des forces s'exerçant sur un bloc de minerai de masse M = 2 kg qui est entraîné a vitesse constante sur le tapis roulant. Calculer la valeur de la force de frottement f exercée par le tapis roulant sur le bloc de minerai (expression littérale avant application numérique). Calculer le travail de cette force de frottement lorsque le bloc parcourt toute la longueur du tapis roulant. Quelle est la puissance des forces exercées par le tapis sur le minerai transporté si la vitesse de chargement du wagon est de 1,55 tonne par minute ? corrigé Le bloc de pierre est soumis à son poids et à l'action du tapis: celle ci peut être représentée par deux forces l'une f parrallèle au tapis et l'autre perpendiculaire au tapis La vitesse est constante et le mouvement rectiligne alors la somme vectorielle des forces est nulle. f = Mg sin 35 = 2*9,8 sin 35 = 11,2 N. travail de cette force : force et déplacement sont colinéaires et de même sens donc le travail est égal à : f L = 11,2*22,5 = 253 J. vitesse de chargement : 1550 kg en 60 s soit 1550/60 = 25,8 kg / s La puissance (watt) mise en jeu est le travail (J) effectué à chaque seconde. 253 J pour déplacer 2 kg. on peut déplacer 25,8 kg / s donc : P = 253*25,8 / 2 = 3264 watts.